## Slide 1
DSHI RPA 프로젝트 현황 및 향후 계획
부제: 현장과 사무실을 연결하는 스마트 관리 시스템
보고자 : 조재근 책임
보고일자 : 2025-08-15

## Slide 2
프로젝트 소개 및 배경
파편화된 데이터: 각 부서와 개인이 엑셀 파일 형태로 데이터를 관리하여 취합이 어렵고 최신 정보 파악에 어려움
비효율적인 현황 파악: 전체 공정 진행 상황을 한눈에 파악하기 어렵고, 데이터 취합 과정에서 오류가 발생하기 쉬움
미래 예측의 한계: 축적된 데이터가 없어 경영 및 영업 방향 설정에 필요한 빅데이터 분석이 불가능
◎ 프로젝트명: DSHI RPA (Robotic Process Automation)
- 기존의 문제점:
-프로젝트 목표: 분산된 데이터를 하나의 시스템으로 통합하고, 실시간 분석을 통해 의사결정을 돕는 스마트 관리 시스템 구축

## Slide 3
프로젝트 소개 및 배경
현장확인
(업체관리자)
신청서 작성
(업체관리자/엑셀)
신청서 카톡송부
(업체관리자/엑셀)
업체별/공사별 취합
(동성관리자/엑셀)
MCS 입력
(동성관리자/엑셀)
메일발송
현장확인
신청서작성
& 검색 후 신청
RPA Upload
동성관리자
승인
*미구현:성적서 작성 & 도면 출력
*미구현:필요시 자동 메일 발송 & 자동 성적서 작성
& 도면 PAD에 저장되어 있음
리스트 컬럼=체크박스, Assembly no, check버튼, 도면버튼
확정버튼은 리스트 위에 체크박스가 된 것을 확정하기위해
Check button은 검사중 확인용
MCS:Member Control Sheet
Manufacturing Control Schedule?

## Slide 4
프로젝트의 핵심 기능과 가치
데이터 통합 시스템: 파편화된 엑셀 데이터를 MySQL DB(Server)로 통합하여 모든 데이터가 한곳에서 관리
효율적인 업무 처리: Assembly 검색, 공정 진행 현황 파악, 검사 신청을 시스템을 통해 빠르고 정확하게 처리할 수 있음
실시간 현황 파악: 모든 데이터가 실시간으로 공유되어 언제든 최신 정보를 확인할 수 있음
- 핵심 기능:
업무 효율성: 불필요한 서류 작업과 데이터 취합 시간을 획기적으로 줄임(여러명이 하던일을 줄임)
데이터 신뢰성: 수기 입력 오류를 최소화하고, 모든 데이터의 신뢰성을 확보
투명한 업무: 모든 공정 및 작업 현황을 투명하게 관리할 수 있음
- 시스템의 가치:

## Slide 5
현장 관리 시스템 (시연)
로그인 화면: 각 직원에게 부여된 권한(Level)에 따라 다른 기능이 제공
Assembly 검색 및 공정 확인: Assembly 코드를 입력하면 현재 공정 진행 상태(8단계)를 즉시 알 수 있음
검사 신청: 현장 작업자가 직접 검사 신청을 하고, 그 내역을 관리할 수 있음
- 화면 캡처/시연:
'현장' 작업자가 '사무실' 방문 없이 스마트하게 업무를 처리하여 생산성을 높임
검사 신청과 같은 중요한 업무가 체계적으로 관리됨
- 핵심 가치:
제목:(시연 화면) 현장 관리 시스템은 이렇게 동작합니다.

## Slide 6
현장 관리 시스템 (시연)
Level권한 설명 Level1(구현완료) : Assembly 검색, 공정 확인, 검사 신청
Level1(미구현) : 1.1 제작업체, 1.2 도장업체, 1.3 NDE 업체, 1.4 포장업체 검사신청 구분 및 PACKING리스트 화면 구현
Level2(미구현) : 감독관 검사신청 확정(검사완료), 검사성적서 열람(각 공사별 양식으로 셋팅되어야 함)
Level3(구현/미구현) : 동성관리자, Dashbord열람 및 공정 코멘트 작성, level1 모든 기능 및 검사 승인 / 공사별 데이터 관리, 데이터별 관리(삭제, 도면 revision),부서별 데이터 및 페이지 할당 예정(3.1 경영지원, 3.2 회계, 3.3 생산 등등)
Levle4(구현/미구현) : 동성임원, Dashbord열람(공장별, 인원별, 업체별, 공사장별 등등)
Levle5(미구현) : admin, data관리 등등

## Slide 7
경영진용 통합 Dashboard(보고)
전체 현황: 현재 진행 중인 총 제품 수와 중량, 전체 공정 진행률을 한눈에 보여줌
공정별 진행률: 8단계 공정(FIT-UP → ARUP_PAINT)별 완료율을 중량(weight_net) 기준으로 시각화 하여 보여줌
업체별 분포: 협력 업체별 작업 분배 현황을 시각적으로 파악할 수 있음
- 화면 캡처/설명:
정확한 현황 파악: '실제 데이터'를 기반으로 프로젝트의 객관적인 현황을 파악할 수 있음
신속한 의사결정: 복잡한 데이터 취합 과정 없이 '한 화면'에서 모든 정보를 즉시 확인할 수 있음
- 핵심 가치:
제목:(보고 화면) 경영진을 위한 통합 Dashboard(Arup ECS 함양공장 기준 data)

## Slide 8
빅데이터 구축을 통한 미래 가치
데이터 축적: 모든 현장 데이터가 하나의 DB에 통합되어 빅데이터 구축의 기반이 마련됩니다.
ITEM별 공정률 분석: 'BEAM'과 'POST'와 같이 ITEM별로 공정 진행 상황을 세밀하게 분석합니다.
- 화면 캡처/설명:
경영: 과거 프로젝트 데이터를 기반으로 향후 작업 일정 및 자원 배분 계획을 최적화할 수 있습니다.
영업: 공정별 소요 시간, 작업 난이도, 예상 납기일 등을 정확히 예측하여 신규 수주 시 더 정밀한 견적을 제공할 수 있습니다.
- 빅데이터 활용 방안:
제목:(분석 화면) 축적된 데이터를 통한 미래 가치 창출
- 시스템의 가치: 파편화된 데이터는 단순한 정보지만, 통합된 데이터는 미래를 예측하는 ‘경영 자산＇이 됩니다.

## Slide 9
빅데이터 구축을 통한 미래 가치
추후data축적 계획
날씨 데이터 축적으로 온/습도에 따른 도장/제작의 생산량 변화등을 파악
임베디드로 자동데이터 작업 필요
작업자별 생산량의 변화 파악
직군 대비 생산량의 변화 파악(주간,야간 생산량 등)
건설경기 주기 파악
견적요청건수 파악/업종별 견적요청건수 데이터화

## Slide 10
앞으로의 계획 및 기대 효과
외부에서도 접속 가능한 시스템 구축 (시연 환경 준비)
Dashboard에 코멘트 기능 추가 (데이터에 대한 의견 교환)
- 단기 계획:
모바일 앱 개발 완료: 현장 직원들이 스마트폰으로 더 쉽게 업무를 처리할 수 있게 합니다.
권한 시스템 세분화: 각 공정 담당자에게 필요한 기능만 제공하여 시스템의 효율을 높입니다.
새로운 기능 추가: 작업 난이도(Grade) 구분 필요, ITEM별 난이도를 측정하여 영업,공정,단가에 적용할 수 있도록
코멘트 작성 기능 등을 추가하여 시스템을 고도화.
- 기대 효과:
경영 효율성 증대: 정확하고 신속한 의사결정 지원
비용 절감: 수작업 최소화 및 오류 감소를 통한 비용 절감
경쟁력 강화: 데이터 기반의 영업 전략 수립으로 시장 경쟁력을 확보합니다.
- 중장기 계획:

## Slide 11
앞으로의 계획 및 기대 효과
예시 : 대만 PKG3
AA: Column
full UT, SAW, ESW & 중량 및 용접량 많음 & 손이 많이감.
A:SECONDRY,PRIMARY
UT,MT & 취부어려움, 조립공정 필요, 중량 및 용접의 난이도가 있음
B:GATE HOUSE
MT & 취부 어려움
C:H,V-Vrace, Girder
MT & 취부가 있음, 용접 단순, 수량이 많음
D:Cat walk, Beam
단순 작업

## Slide 12
결론
요약: DSHI RPA 프로젝트는 파편화된 데이터를 통합하고, 실시간 현황을 파악하는 웹 시스템과 Dashboard를 이미 구축했습니다.
결론: 완성된 시스템은 당장의 업무 효율성 향상뿐만 아니라, 향후 축적될 빅데이터를 통해 경영 및 영업의 새로운 기회를 창출하는 핵심적인 역할을 하게 될 것입니다.
- 질의 응답: (Q&A)